Уважаемый специалист,

Подключение должен производить только квалифицированный электрик.

Перед началом работ, убедитесь в том, что питание на подводящий кабель от щита отключено.

Прочитайте внимательно инструкцию по подключению перед началом работ. Это предотвратит возможные ошибки или повреждение оборудования.

Если у Вас возникают сложности по подключению, обратитесь к Продавцу оборудования.

Не авторизированные изменения или модификация пульта управления не допустимы в целях безопасности.

Мы оставляем за собой права на технические изменения.

Информация по безопасности.

Перед включением пульта управления к электрокаменке и установки времени (времени, через которое каменка включится) убедитесь в том, чтобы не было предметов наверху электрокаменки.

Пульт управления AS24  регулирует температуру внутри сауны в диапазоне 40-125 (С.

Вы можете подключать электрокаменки с максимальной мощностью 9кВт, т.е. 3 кВт на одну фазу.

Для более мощных электрокаменок применяют блоки мощности.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]

Пульт управления крепится на внешней стороне парильного помещения на высоте 1.7м.

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Пульт управления защищен от брызг воды (защита IPх4). Тем не менее, пульт управления не должен контактировать с водой. Установка пульта должна производиться в сухом месте. Температура помещения не более 40 (С, влажность не более 95%.

1.Внутренний замок 8 аккуратно нажмите отверткой и  откройте  крышку  лицевой  панели.

2.Вкрутите шуруп длиной 16 мм для верхнего отверстия 2 на высоте 1.8 м, и не закручивайте его до стены на расстояние 7 мм. Повесьте нижнюю часть пульта 1.

3.Подведите провода датчика печи и датчика полок через отверстие 6 нижней части 1, и в соответствии со схемой подключения [5], подключите к клемнику 4.

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Вы можете подключать электрокаменки с максимальной мощностью 9 кВт, т.е. 3 кВт на одну фазу. Дополнительная нагрузка может подключаться через блок коммутации приобретенный дополнительно.

Подводите провода датчиков отдельно от силових проводов.

4. Подведите кабель от светильника (светильников) и вентилятора через отверстие 9 нижней части 1, и подключите  в соответствии со схемой подключения [5], к клемнику 13.

5. Подведите питающий кабель и кабеля от каменки, пароиспарителя  через отверстие 11 нижней части 1, и подключите  в соответствии со схемой подключения [5], к клемнику 14.

6. Подключите заземляющие провода к клемнику 7.

7. Закрутите два щурупа длиной 20 мм через нижние отверстия 10 нижней части 1.

8.Установите верхнюю крышку на нижнюю часть 1 начиная сверху под углом, аккуратно закрывайте и защелкните путем нажатия в нижней части.

- УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПЕЧИ FI С ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. [ 2 ]  [ 4 ] [ 5 ]

Установите датчик температуры FI с термопредохранителем внутри парильного помещения на расстоянии 15 см от потолка по центру над электрокаменкой, или согласно спецификации производителя кабины.

Датчик FI должен подключаться проводами с термоизоляцией (от 150 (С), поставляемыми в комплекте пульта управления.

На внешней стороне парильного помещения провода могут наращиваться, если необходимо.

ВНИМАНИЕ – Двойная изоляция необходима:

Линии датчика должны проходить отдельно от линий силовых. Линии с одинарной изоляцией должны быть защищены трубой (двойная изоляция).

1.Пропустите два двухжильных провода 5 к месту крепления датчика FI 4.

2.Разделите две половинки 1 датчика печи 4 и подключите к 4-х контактному клемнику на круглой основе 2 согласно схемы [ 5 ].

3.Установите адаптер на круглой основе 2 в одну из половинок 1, закройте второй половинкой 1 и скрепите 9-ти мм шурупами 3.

4.Прикрепите к стене датчик печи 4 двумя шурупами по центру над электрокаменкой на расстоянии 15 см от потолка или согласно спецификации производителя кабины.

5.Произведите проверку согласно части «ПРОВЕРКА».

- УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОЛОК FII. [ 3 ]  [ 4 ] [ 5 ]

Датчик полок монтируется внутри парильного помещения на расстоянии 15 см от потолка на противоположной стене от печи. Датчик полок FII должен подключаться проводами с термоизоляцией (от 150 (С), поставляемыми в комплекте пульта управления.

ВНИМАНИЕ – Двойная изоляция необходима:

Линии датчика должны проходить отдельно от линий силовых. Линии с одинарной изоляцией должны быть защищены трубой (двойная изоляция).

- ДАТЧИК ДВЕРИ (ОПЦИЯ)

Установить датчик двери, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой  вместе с  датчиком двери.

- ПРОВЕРКА.

Проверка должна производиться авторизированным инженером-электриком.

ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током:

Следующая проверка производится под напряжением.

1.Проверьте контакт клемника заземления.

2.Проверьте аварийное отключение электрокаменки путем разрыва цепи датчика температуры и термопредохранителя.

3.Проверьте наличие напряжения на клеммах L1,L2,L3 и U,V,W при сухом режиме

4.Проверьте наличие напряжения на клеммах L1,L2,L3 и U1,V,W при влажном режиме.

Уважаемый пользователь,

Внимательно прочитайте инструкцию пользователя перед пользованием пультом управления электрокаменкой, это поможет Вам узнать все возможности пульта и предотвратит от возможных неисправностей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Не лейте воду на пульт управления электрокаменкой. Не вытирайте очень мокрой тряпкой. Для чистки, пожалуйста, пользуйтесь слегка увлажненной тряпочкой с использованием легкого мыльного раствора (посудомоечное средство).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Возможное воспламенение:

Перед включением пульта управления электрокаменки и установке времени (времени, через которое каменка включится) убедитесь в том, чтобы не было предметов наверху электрокаменки.

1. УПРАВЛЕНИЕ [ 6 ]

Вы имеете возможность использовать режимы: САУНА и ПАР.

Режим САУНА: сухой режим с высокой температурой и низкой влажностью.

Режим ПАР: температура в сауне ниже, влажность выше.

Режим ПАР при температуре до 65 ºС только:

Если Вы отрегулируете ручкой 7, когда температура выше 65 ºС, на дисплее 3 будет показано сообщение: Hot

  - пульт выключит электрокаменку

  - пароиспаритель включится, когда температура упадет ниже 65 ºС.

Использование вентилятора возможно в любое время работы (см. п.10)

Оконечное проветривание (см. п. 11) включится автоматически, как только пароиспаритель выключится. Вентилятор выключится, когда проветривание закончится.

2. ИНДИКАЦИЯ

00.00  -  тестирование пульта (дисплей мерцает).

H  - электрокаменка включена

S        - пароиспаритель включен

оо    - вентилятор включен

оо   - вентилятор включен ( 100 % )

Индикация отсутствует = все выключено.

drY – проветривание включено

door – дверь в сауну открыта. (опция с датчиком двери – только мониторинг)

Hot – чрезмерная температура для включения пароиспарителя (больше 65 ºС)

Fill – уровень воды в пароиспарителе низкий

3. МОНИТОРИНГ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ САУНЫ

В целях безопасности возникновения пожара, дверь сауны будет контролироваться после запуска таймера включения (задержки включения) до включения электрокаменки.

Для предотвращения проникновения кого-либо в сауну, и возможно размещения каких-либо предметов на электрокаменке, пульт управления имеет защитное отключение, которое сработает согласно статусу работы:

3.1. Статус работы – электрокаменка не греет

Задержка включения установлена. Электрокаменка пока не включена. Дверь сауны открыта:

Вы услышите прерывистый сигнал,

дисплей 3 будет показывать сообщение ‘door’,

установленная задержка времени обнулится.

После закрытия двери сауны, Вам необходимо повторить установку времени включения (задержку включения).

3.2. Статус работы – электрокаменка греет

Время задержки включения вышло. Электрокаменка включена. Дверь сауны открыта:

1.Температура в сауне ниже 40 ºС:

Вы услышите прерывистый сигнал,

дисплей 3 будет показывать сообщение ‘door’,

После закрытия двери сауны, Вам необходимо повторить установку времени включения (задержку включения) или перезапустить пульт управления путем выключения – включения.

2. Температура в сауне выше 40 ºС:

Если Вы быстро откроете дверь сауны (менее 5 секунд) никаких сообщений не индицируется. Если дверь сауны открыта более 5 секунд:

Вы услышите прерывистый сигнал,

дисплей 3 будет показывать сообщение ‘door’,

сигнальная лампа 2 будет мерцать,

электрокаменка выключится,

После закрытия двери сауны, электрокаменка включится снова.

Прерывистый сигнал останавливается,

Отображаемое сообщение ‘door’ исчезает.

4. Сообщения об ошибках

4.1. Индицируемые сообщения об ошибках 3:

Сообщения об ошибках сигнализируют электрические повреждения в системе.

Пульт управления не может больше использоваться:

1.Запишите сообщение об ошибке.

2.Выключите автомат подачи питания на пульт в распределительном щите.

3.Обратитесь к дилеру.

4.Пометьте пульт как не исправный.

Используя следующие сообщения об ошибках, Вы можете информировать дилера о возможных неисправностях.

Описание ошибок:

E-F1:	Короткое замыкание или разрыв цепи датчика печи FI.

E-F2:	Короткое замыкание или разрыв цепи датчика полок FII.

E-12:	Неисправность или разрыв цепи термопредохранителя.

E-P1:	Неисправность потенциометра установки необходимой температуры.

E-P2:	Неисправность потенциометра установки необходимой скорости вентилятора.

E-P3:	Неисправность потенциометра установки необходимой влажности.

4.2.Красная сигнальная лампа 2 мерцает:

Автоматически, пульт выключит электрокаменку, если термопредохранитель сработал.

Пульт управления не может больше использоваться:

1.Выключите автомат подачи питания на пульт в распределительном щите.

2.Обратитесь к дилеру.

3.Пометьте пульт как не исправный.

5.ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ОСВЕЩЕНИЯ В САУНЕ

5.1.Включение пульта

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Возможное воспламенение:

Перед включением пульта управления электрокаменки и установке времени (времени, через которое каменка включится) убедитесь в том, чтобы не было предметов наверху электрокаменки.

1.Включите пульт нажатием кнопки ON/OFF 9. Самотестирование:

Кратко сигнальные светодиоды 1 и 2 вспыхнут.

Зуммер пикнет 1 раз

Дисплей 3 будет мерцать: 00.00

Пульт готов к управлению.

5.2.Выключение пульта

После окончания парения выключите пульт нажатием ON/OFF 9.

Сигнальные светодиоды 1 и 2 погаснут.

Пульт выключен.

5.3.Включение/выключение освещения сауны

1.Кнопка 8 включает/выключает освещение в сауне.

6.БЫСТРЫЙ СТАРТ, РЕЖИМ САУНА

1.Включите пульт согласно п.5.1.

2.Установите желаемую температуру, используя ручку 4.

Пометьте карандашом наиболее благоприятную температуру для Вас.

3.Кратко нажмите кнопку 10 (менее 2 секунд)

Электрокаменка начинает нагрев сауны.

Сигнальный светодиод 2 светится.

4.Выключите пульт согласно п.5.2.

7. БЫСТРЫЙ СТАРТ, РЕЖИМ ПАР

Режим ПАРа включается при температуре до 65 ºС.

См. п.1 инструкции пользователя.

1.Включите пульт согласно п.5.1.

2.Используя ручку 4, установите желаемую температуру в диапазоне 5 --- 40-65ºС.

3.Установите желаемый выход пара используя ручку 7.

4.Кратко нажмите кнопку 10 (менее 2 секунд).

Электрокаменка начинает нагрев сауны.

Пароиспаритель начинает работать.

Сигнальный светодиод 1 светится.

Выход пара регулируется путем включения и выключения пароиспарителя. Время включения и выключения пароиспарителя зависит  от установленного выхода пара.

На дисплее 3 символ пара будет светиться. (см. п 2)

5.Выключите режим ПАРа путем поворота ручки 7 в положение выключено. Программа проветривания включится (см. п.11). На дисплее 3: dry.

8.РЕЖИМ САУНА В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ

8.1.Установка заданного времени

Вы можете установить время, через которое электрокаменка включится. Вы можете установить минимум 15 минут (индикация 00.15), или максимум 23 часа 45 минут (индикация 23.45).

1.Включите пульт согласно п.5.1.

2.Нажмите и удерживайте кнопку 10.

Установленное время сброшено в ноль и начинает увеличиваться с дискретностью в 15 минут.

3.Отпустите кнопку 10.

Дисплей 3 индицирует установленное время включения.

Таймер запущен.

4.Установите желаемую температуру, используя ручку 4.

5.Выключите пульт согласно п.5.2.

8.2.Прерывание заданного времени

1. Кратко нажмите кнопку 10 (менее 2 секунд).

Заданное время очищено.

9. РЕЖИМ ПАР В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ

9.1. Установка заданного времени.

Вы можете установить время, через которое электрокаменка и пароиспаритель включатся. Вы можете установить минимум 15 минут (индикация 00.15), или максимум 23 часа 45 минут (индикация 23.45).

1.Включите пульт согласно п.5.1.

2.Нажмите и удерживайте кнопку 10.

Установленное время сброшено в ноль и начинает увеличиваться с дискретностью в 15 минут.

3.Отпустите кнопку 10.

Дисплей 3 индицирует установленное время включения.

Таймер запущен.

Режим ПАРа включается при температуре до 65 ºС.

См. п.1 инструкции пользователя.

4. Используя ручку 4 установите желаемую температуру в диапазоне 5 --- 40-65ºС и ручку 7 для установки желаемого выхода пара.

По истечении заданного времени включится электрокаменка и пароиспаритель.

5.Выключите пароиспаритель согласно п.7.4.

9.2.Прерывание заданного времени

1. Кратко нажмите кнопку 10 (менее 2 секунд).

Заданное время очищено.

10.УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ

При помощи ручки 6 Вы можете управлять работой вентилятора в любом из режимов. Устанавливается мощность вентилятора 0 – 100%.

1.Включите пульт согласно п.5.1.

2.Установите желаемую мощность вентилятора, используя ручку 6.

11.ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ

Программа автоматического проветривания включается автоматически, как только пароиспаритель закончил работу.

1.Сауна нагрета до 80ºС,

вентилятор будет работать 5 минут с мощностью 100%.

2.Температура ниже 80ºС,

вентилятор будет работать 50 минут с мощностью 60%, затем 10 минут с мощностью 100%.

3.Электрокаменка выключена,

вентилятор будет работать 10 минут с мощностью 100%.

Пульт автоматически выключит электрокаменку после окончания программы проветривания.

В целях безопасности отключите пульт нажатием кнопки ON/OFF 9.

12.ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Не лить воду на пульт или вытирать мокрой тряпкой.

Для чистки применяйте слегка увлажненную тряпку моющим средством (средство для мойки посуды).

13.ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Выключите автоматический выключатель подачи питания на пульт в распределительном щите.

14.ОШИБКИ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

14.1.Автоматическое ограничение времени

Пульт автоматически выключит электрокаменку после 6 часов непрерывной работы.

Для продолжения работы нажмите на кнопку ON/OFF 9, и включите ее повторно после 10 секунд.

14.2.Освещение сауны не работает

Выключите пульт, нажав кнопку ON/OFF 9.

Выключите автоматический выключатель подачи питания на пульт в распределительном щите.

Замените сгоревшую лампу.

Включите автоматический выключатель подачи питания на пульт в распределительном щите и нажмите кнопку 8.

Обратитесь к дилеру, если освещение не работает.

15.ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пульт не требует обслуживания.

Проверка работоспособности требуется при коммерческом использовании.

Технические характеристики:

Рабочая температура: -10…+40 (С.

Температура хранения: -25…+70 (С.

Размеры: 240 х 80 х 220 мм

Тип защиты: IPх4 – защита от брызг воды.

Номинальное напряжение: ~ 400В; 50/60 Гц; 3-фазное.

Коммутируемая мощность электрокаменки: 3 х 3 кВт (9 кВт)

Коммутируемая мощность пароиспарителя: 1 х 3 кВт

Регулируемая температура: 40 – 125 (С.

Регулирование влажности 0 – 100 %

Регулирование вентиляции 0 – 100 %

Освещение: 230В; 1А; 200 Вт.